کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

اگه بخوایم در مورد تاریخچه SCR بگیم اینطور میشه گفت که:

ترانزیستور قابل تحریک PNPN بود که تریستور یا همون یکسو کننده کنترل شونده سیلیکونی SCR  نام گرفت.
از زمانی که  اولین تریستور ازنوع یکسو کننده کنترل شونده سیلیکونی در اواخر سال 1957 اختراع شد تا زمان حاضر،پیشرفت های زیادی در الکترونیک قدرت رخ داده است.
تا سال1970 تریستورهای معمولی منحصرا برای کنترل توان در کاربردهای صنعتی بکار میرفتند.
از سال 1970 به بعد  انواع مختلفی از عناصر نیمه هادی قدرت ساخته شد و به بازار آمد.

میشه به پنج طبقه تقسیم کرد:
1-دیودهای قدرت 
2-تریستورها 
 3-ترانزیستورهای پیوند دوقطبی قدرتBJT ها  
4-MOSFET های قدرت  
 5-ترانزیستورهای دوقطبی باگیت عایق شدهIGBT , و ترانزیستورهای با القای استاتیکی SIT

تریستورها را میتوان به 8 طبقه تقسیم کرد:

الف) تریستورها با کموتاسیون اجباری
ب) تریستور با کموتاسیون خط
ج) تریستور خاموش شونده از طریق گیت GTO
د) تریستورهای هدایت معکوسRCT
ه) تریستور با  القای استاتیک SITH
و) تریستورهای کمک گیرنده از گیت برای خاموشیGATT
ز) یکسو کننده های کنترل شونده سیلیکونی فعال شونده با نور LASCR
ح) تریستورهای کنترل شونده(MOS ( MCT 

تریستور سه سر دارد:
آند ، ماتد  و  گیت.
وقتی جریان کوچکی از سر گیت به کاتد برود به شرط آنکه پتانسیل آند از کاتد بیشتر باشد تریستور هدایت میکند.
هنگامی که تریستور در حال هدایت کردن است مدار گیت کنترلی ندارد و تریستور به هدایت کردن ادامه میدهد.
زمانی که تریستور در حال هدایت است افت ولتاژ مستقیم روی آن مقدار کمی بین 5. تا 2 ولت دارد.
برای خاموش کردن تریستور میتوان ولتاژ آند را مساوی یا کوچکتر از کاتد کرد. تریستور ها با کموتاسیون خط بخاطر شکل طبیعی سینوسی ولتاژ ورودی خودشان خاموش میشوند
و تریستورها با کموتاسیون اجباری توسط یک مدار اضافی که مدار کموتاسیون نام دارد خاموش میشوند.

| نقشه مدار فلاشر 220 ولت |
| --- |
| R1___________100K 1/4W Resistor R2,R5__________1K 1/4W Resistors R3,R6________470R 1/4W Resistors R4____________12K 1/4W Resistor C1__________1000µF 25V Electrolytic Capacitor D1-D4_______1N4007 1000V 1A Diodes D5__________P0102D 400V 800mA SCR Q1___________BC327 45V 800mA PNP Transistor Q2___________BC337 45V 800mA NPN Transistor PL1__________Male Mains plug SK1__________Female Mains socket موفق باشید... |
| 01:30 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [0] |  |
| پنجشنبه 26 مرداد ماه سال 1385 |
| میکروفن مخفی بسیار حساس |
| میکروفن مخفی بسیار حساس به وسیله این مدار شخص می تواند مکالمات انجام شده در یک اتاق را از راه دور شنود کند. مدار دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد. سیگنالهای صوتی توسط یک میکروفن خازنی دریافت شده و پس از تبدیل به سیگنالهای الکتریکی به اندازه مناسب تقویت می گردد. صدای تقویت شده از طریق یک بلندگو قابل شنود می باشد. این مدار اساساً دارای دو تقویت کننده است. یکی از آنها پیش تقویت کننده (pre amp) میکروفن است و دیگری یک تقویت کننده قدرت کوچک است. طبقه پیش تقویت کننده دارای ضریب تقویت بالایی میباد. برای طبقه قدرت نیز از تراشه LM386 استفاده شده است. این تراشه می تواند با ولتاژهایی بین 6 تا 12 ولت به خوبی کار کند. برای اتصال میکروفن به مدار از یک تکه کابل نواری دو سیمه شیلددار استفاده نمایید. این کابل بهتر است تا حد امکان کوتاه باشد وگرنه در مدار نویز شدیدی ایجاد می گردد.برای تغذیه می توانید از یک منبع ساده 9 ولت استفاده کنید. پس از ساخت مدار و بررسی درستی همه اتصالات ، بلنگو را توسط دو رشته سیم معمولی در فاصله چند متری از مدار قرار داده و مدار را آزمایش نمایید. |
| 01:06 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [1] |  |
| جمعه 13 مرداد ماه سال 1385 |
| مدار کنترل موتور DC ساده( چپ گرد - راست گرد ) |
| مدار کنترل موتور DC ساده( چپ گرد - راست گرد ) این مدار جهت کنترل موتورهای دی سی ( DC Motors ) در روبات ها و همچنین دستگاههای مکانیکی کوچک کاربرد دارد. این مدار علاوه بر خاموش و روشن کردن موتور می تواند جهت گردش آن را نیز کنترل نماید. مدار دارای دو کلید شستی ( فشاری) است که این کلید ها باید از نوع Normally open انتخاب شوند. با فشار هر یک از کلید ها موتور در یک جهت چرخش خواهد نمود. در صورتی که به جای کلید های S1 , S2 از مدارات حسگر مانند مدارات حساس به نور یا مادون قرمز استفاده نمایید ، این مدار می تواند بخش از یک ربات هوشمند مانند ربات بولینگر یا ربات آتش نشان و یا مسیریاب باشد. در صورتی که جریان عبوری از مدار زیاد باشد ترانزیستور گرم خواهند شد که بهتر است برای آنها از حرارت گیر مناسب استفاده نمایید. به زودی مدارات کاملتری از این نوع با قابلیت تغییر سرعت موتور نیز در سایت قرار خواهد گرفت. |
| 19:18 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [0] |  |
| سه شنبه 10 مرداد ماه سال 1385 |
| دماسنج دیجیتال با نمایشگر کریستال مایع |
| دماسنج دیجیتال با نمایشگر کریستال مایع مقاله ویژه این هفته به تشریح مدار و نحوه ساخت یک دماسنج ( ترمومتر ) دیجیتال مربوط می شود. این مدار دارای کاربرد و جذابیتهای فراوان می باشد و قابلیت ارائه به عنوان پروژه دانشجویی و یا در در کنار مجموعه ای از وسایل دیگر با کمی چاشنی ابتکار می تواند طرحی جهت ارائه به جشنواره خوارزمی باشد.این مدار با دقت قابل قبولی دمای محیط را بر روی نمایشگر کریستال مایع ( در صورت تمایل می توانید از نمایشگر ال ای دی استفاده نمایید ) نشان می دهد. برای سنسور حسگر حرارت این مدار می توانید از آی سی S8100 استفاده نمایید که قابلیت اندازه گیری دماهایی بین -40 تا +100 درجه سانتیگراد را دارد. همچنین می توانید از دیود 1S1588 استفاده نمایید که در این صورت مدار شما قابلیت اندازه گیری دما از -20 تا +150 درجه سانتیگراد را دارا خواهد بود. کلیه تصاویر در ابعاد بزرگ و واضح بر روی سیستم شما بارگزاری شده اند. برای مشاهده هر تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید. کلید سازی شبانه روزی مهرداد 09131055395 ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان باز کردن انواع قفل خودرو و منزل باز کردن درب انواع گاو صندوق ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی http://www.kelid1.ir/ 09131055395 نمایشگر کریستال مایع استفاده شده در این مدار و شکل پایه های آن در این مدار آی سی ICL7136 به کار گرفته شده است که ولتاژ رسیده از دیود حسگر حرارت را را اندازه گیری می نماید.برای نمایش اطلاعات از یک نمایشگر کریستال مایع 3/5 رقم به شماره SP521PR استفاده شده است. که با ارزش ترین رقم آن تنها امکان نمایش عدد یک را دارد. در صورت نیاز می توانید با کمی تغییر در مدار از نمایشگرهای ال ای دی و نظیر آنها نیز استفاده نمایید. انرژی مصرفی آی سی ICL7136 بسیار اندک بوده به گونه ای که دماسنج دیجیتال شما می تواند حدود 3 ماه به صورت پیوسته تنها با یک باتری 9 ولت به خوبی دمای محیط را اندازه گیری نماید. توجه داشته باشد که برای آیسی و نمایشگر مدار حتماً از سوکت استفاده مایید. شکل PCB ( نقشه مدارچاپی ) ترمومتر دیجیتال به صورت زیر است. دقت کنید که به خاطر واضح شدن نقشه تصویر بزرگتر از اندازه واقعی برد است. برای بدست آوردن اندازه واقعی می توانید اندازه آی سی را مبنای کار خود قرار دهید. خطوط سبز فسفری سیم های اتصال در طرف دیگر برد را نشان می دهندو سیم قرمز رنگ برای روشن کردن نقطه ( ممیز ) نمایشگر به کار رفته است. تنظیم و راه اندازی : پس از ساخت مدار ، هنگامی که مطمئن شدید همه چیز به درستی انجام شده است ، تغذیه مدار را متصل نمایید. دماسنج دیجیتال شما قبل از استفاده نیاز به تنظیم دارد. معمولاً این تنظیم را در دمای صفر و 100 درجه انجام داده و ملاک را مخلوط آب و یخ برای صفر درجه و آب جوش برای 100 درجه قرار می دهند. برای تنظیم ابتدا سنسور را در مخلوط آب و یخ قرار داده و توسط پتانسیومتر VR2 دما را بر روی صفر درجه تنظیم نمایید. پس از آن سنسور را در آب در حال جوشیدن قرار داده و پتانسیومتر VR1 را آنقدر بچرخانید تا دماسنج دیجیتال عدد 100 را نمایش دهد. حال دستگاه شما تنظیم شده و آماده به کار است. در زیر جدول مقایسه ای بین دماهای اندازه گیری شده توسط دماسنج الکلی و ترمومتر دیجیتال را مشاهده می کنید . همانگونه که از نمودار رسم شده نیز مشخص است ، دماسنج ساخته شده توسط شما با دقت قابل قبولی قادر به اندازه گیری دما است. |
| 09:54 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [0] |  |
| یکشنبه 1 مرداد ماه سال 1385 |
| مدار محافظت در برابر اضافه جریان بدون سوختن فیوز |
| کلید سازی شبانه روزی مهرداد 09131055395 ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان باز کردن انواع قفل خودرو و منزل باز کردن درب انواع گاو صندوق ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی http://www.kelid1.ir/ 09131055395 مدار محافظت در برابر اضافه جریان بدون سوختن فیوز این مدار محافظ از یک مدار غیر مخرب تشکیل یافته است. به عبارت دیگر هنگامی که وضعیت اضافه جریان رخ دهد، هیچ فیوزی نمی سوزد. همانگونه که در نقشه مدار نیز مشخص است ، هنگامی که جریان به بیش از یک مقدار از پیش تعیین شده افزایش یابد، یک رله ولتاژ اعمالی به بار را قطع می کند. افت ولتاژ روی R به جریان عبوری از آن بستگی دارد. اگر افت ولتاژ تا مقدار تریگر SCR افزایش یابد ، SCR روشن می شود و باعث عمل کردن رله شده و درنتیجه جریان بار قطع می شود. و یک عدد Led همزمان با قطع بار روشن خواهد شد. که مقاومت سری شده با آن را می توانید از جدول ارائه شده در شکل بدست آورید. اساس کار مدار افت ولتاژ بر روی مقاومت R است. مقدار مقاومت R به مقدار جریانی که می خواهید در آن جریان مدار قطع شود بستگی دارد. و این مقدار از فرمول زیر بدست می آید: R=V/I که در این فرمول R مقدار مقاومت بر حسب اهم ، V ولتاژ تریگر SCR ( مثلاً برای TIC106 در محدوده 0.8 تا 1.2 ولت است. ) و I جریان مورد نظر شما جهت قطع بار است. حتی زمانی که حالت اضافه جریان برطرف می شود، باز هم رله روشن باقی می ماند. برای Reset کردن مدار باید منبع تغذیه خاموش و روشن گردد یا اینکه یک کلید بین آند و کاتد SCR متصل گردد. به خاطر داشته باشید که افت ولتاژی در حدود 2 ولت بر روی SCR وجود دارد. اگر مدار با ولتاژهای کم کار می کند ، این افت ولتاژ باید جبران سازی شود. همچنین مقداری توان بر روی مقاومت R تلف خواهد شد که معمولاً به دلیل پایین بودن مقدار مقاومت مشکل خاصی در مدار ایجاد نمی کند تنها توجه داشته باشید که مقاومت را با وات مناسب انتخاب کنید. همچنین در صورت نیاز ، در این قسمت از مدار می توانید از مدارهای تقسیم جریان استفاده نمایید. و تنها بخش کمی از جریان را از مقاومت R عبور دهید. محدوه کار این مدار نسبتاً گستره بوده و ولتاژهایی بین 9 تا 48 ولت را پوشش می دهد. این مدار جهت استفاده در منبع تغذیه جهت جلوگیری از اثرات مخرب اضافه بار بر روی منبع مداری بسیار مناسب و در عین حال ساده است . شما می توانید با کمی ابتکار این مدار را گسترش داده و قسمتهای دیگری نیز به آن اضافه نمایید. |
| 10:56 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [0] |  |
| چهارشنبه 7 تیر ماه سال 1385 |
| آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده - بدون نیاز به پری آپلی فایر |
| آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده - بدون نیاز به پری آپلی فایر آمپلی فایر با کیفیت عالی بدون نیاز به پری آمپلی فایر مداری که در این بخش معرفی می شود یکی از ساده ترین مدارات آمپلی فایر می باشد که از قدرت و کیفیت مناسبی نیز برخوردار است. این آمپلی فایر که با بلندگوی 8 اهمی 18 وات قدرت دارد ، می تواند بدون نیاز به پری آمپلی فایر هم به خوبی کار کند.از کاربردهای اساسی این تقویت کننده ، تقویت صدای دستگاههای کوچک پخش صدا مانند CD , MP3 player ها می باشد. برای مشاهده سایر توضیحات و لیست قطعات ادامه مطلب را مطالعه نمایید. ... برای گرفتن 18 وات خروجی از این مدار تنها 150 میلی ولت در وردی نیاز دارید. فرکانس کاری این مدار بین 30 هرتز تا 20 کیلو هرتز می باشد. که محدوده شنوایی را به طور کامل پوشش خواهد داد. چند نکته مهم : این مدار را می توانید به طور مستقیم به خروجی دستگاههای صوتی از قبیل پخش سی دی ، نوار کاست و رادیو متصل نمایید. دقت کنید که ولتاژ تغذیه از 23 ولت بیشتر نشود. ترانزیستورهای Q3 , Q4 به حرارت گیر ( Heat sink ) مناسب نیاز دارند. دیود D1 باید با ترانزیستور Q1 ارتباط حرارتی داشته باشد. قرار دادن R8 در مدار اختیاری است. در صورتی که آن را در مدار قرار قرار دادید مدار را توسط این مقاومت متغیر به گونه ای تنظیم کنید که در زمان نداشتن سیگنال ورودی جریانی بین 20 تا 30 میلی آمپر مصرف کند. دقت کنید که خط زمین مناسب بر روی برد ، تاثیر فراوانی در کیفیت مدار و حذف صدای هوم دارد همچنین خط زمین مدار وردی و خروجی را حتماً جداگانه به خط زمین منبع تغذیه متصل کنید. شما می توانید برای تغذیه مدار از منبع تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید. لیست قطعات آمپلی فایر : P1_____________22K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) R1______________1K 1/4W Resistor R2______________4K7 1/4W Resistor R3____________100R 1/4W Resistor R4______________4K7 1/4W Resistor R5_____________82K 1/4W Resistor R6_____________10R 1/2W Resistor R7_______________R22 4W Resistor (wirewound) R8______________1K 1/2W Trimmer Cermet (optional) C1____________470nF 63V Polyester Capacitor C2,C5_________100µF 3V Tantalum bead Capacitors C3,C4_________470µF 25V Electrolytic Capacitors C6____________100nF 63V Polyester Capacitor D1___________1N4148 75V 150mA Diode IC1________TLE2141C Low noise,high voltage,high slew-rate Op-amp Q1____________BC182 50V 100mA NPN Transistor Q2____________BC212 50V 100mA PNP Transistor Q3___________TIP42A 60V 6A PNP Transistor Q4___________TIP41A 60V 6A NPN Transistor J1______________RCA audio input socket لیست قطعات منبع تغذیه : C7,C8________4700µF 25V Electrolytic Capacitors D2_____________100V 4A Diode bridge D3_____________5mm. Red LED T1_____________220V Primary, 15 + 15V Secondary 50VA Mains transformer PL1____________Male Mains plug SW1____________SPST Mains switch |
| 17:32 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [0] |  |
| پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 1385 |
| مدار تون کنترل با عملکرد فوق العاده |
| کلید سازی شبانه روزی مهرداد 09131055395 ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان باز کردن انواع قفل خودرو و منزل باز کردن درب انواع گاو صندوق ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی http://www.kelid1.ir/ 09131055395 مدار تون کنترل با عملکرد فوق العاده C1, C3, C5, C7, C15, C16 2.2uf خازن شیمیایی C2, C6 0.05uF خازن عدسی C4 0.22uF خازن عدسی C8, C10 0.015uF خازن عدسی C9 100uF خازن شیمیایی C11, C12, C13, C14 0.1uF خازن عدسی R1, R4 10K 1/4وات R2, R5 33K 1/4W وات R3, R6 4.7K 1/4W وات R7 2.2K 1/4W وات R8, R9, R10, R11 50K ولوم U1 TDA1524A Tone Control IC S1 سوئچ J1, J2, J3, J4 فیش ورودی خروجی مداری رو که در بالا میبینید مدار یک تون کنترل استریو با امکان کنترل حجم صدا وتنظیم بالانس است که همه این کارها را فقط با استفاده از یک آی سی جدید وپیشرفته به نام فTDA1524a وچند قطعه جانبی دیگر انجام میدهد همچنین این مدار میتواند به عنوان پری آمپلی فایر مورد استفاده قرار گیرد ولی برای کسب بعترین نتیجه آن را بین پری آمپلی فایر ومدار آمپلی فایر قدرت قرار میدهند به نظر من بزرگترین مضیت این مدار بعد از کیفیت عالی آن اندازه کوچکش میباشد که قابلیت نصب مدار را در دستگاههای ساخته شده بوجود می آورد. در این مدار به ترتیب پتانسیومترهای R8,R9,R10,R11 وظیفه تنظیم حجم صدا ،کنترل بالانس دستگاه ، کنترل صدای تریبل و کنترل صدای باس را بر عهده دارند همچنین کلید S1 وظیفه کنترل کانتر را به عهده دارد J1,J4 به ترتیب وردیهای راست وچپ دستگاه میباشند و J2,J3 خروجیهای راست وچپ دستگاه هستند. این مدار قابلیت اتصال مستقیم به میکروفون را نیز دارد. امید وارم که از این مدار استفاده لازم رو برده باشید نظر یادتون نره؟ |
| 19:40 ¦ میلاد ¦ مدارات الکترونیکی ¦ نظرات [2] |  |
| سه شنبه 29 فروردین ماه سال 1385 |
| فلاشر قوی 12 ولت |
| فلاشر قوی 12 ولت منبع تغذیه : 6 تا 12 ولت مستقیم توان خروجی 1 آمپر مجهز به پتانسیومتر تنظیم سرعت فلاش طراحی شده با آی سی CD4011 توسط این مدار میتوانید انواع لامپهای 6 تا 12 ولت با حداکثر جریان 1 آمپر را بحالت چشمک زن در آورید . این عمل بکمک یک مدار فلیپ فلاپ ، متشکل از یک آی سی CD4011 انجام میشود و فرمانهای آی سی توسط یک مدار دارلینگتون (مدار دارلینگتون تشکیل شده از دو ترانزیستور T1 و T2 ) سؤیچ میشوند . همچنین سرعت فلاش ها توسط ولوم یا پتانسیومتری که در محل VOL نصب شده ، قابل تنظیم میباشد . اطلاع از چگونگی لحیمکاری ، نصب صحیح قطعات و مونتاژ اصولی ، در ساخت و بازده هر کیت الکترونیکی نقش بسیار مهّمی دارد لذا قبل از ساخت کیت توصیه میشود جزوه آموزشی همراه کیت را مطالعه نمائید . نکات زیر از اهمّیت بیشتری برخوردارند : 1 – پتانسیومتر دارای 3 پایه است و در نصب آن چنان عمل شود که دو پایه کنار پتانسیومتر در خانه های کناری و پایه وسط آن در خانه وسط قرار گیرد . این عمل میتواند بکمک 3 تکه سیم کوتاه پایه مقاومتها انجام شود . 2 – در نصب ترانزیستور کوچک ( T2 ) باید چنان عمل نمود که مقطع آن بر شکل روی فیبر منطبق شود . ترانزیستور درشت ( T1 ) هم چنان نصب شود که طرف فلزی بدنه اش بطرف مقاومت R3 قرار گیرد . 3 – در نصب آی سی باید تورفتگی لبه آن بر شکل مشابه روی فیبر منطبق شود . منبع تغذیه : منبع تغذیه این کیت بر اساس لامپی که به محل LAMP متصل میشود ، انتخاب میشود . بطور مثال در صورتی که لامپ مورد استفاده 6 ولت است ، میتوان از 6 ولت ( حداکثر 5/7 ولت ) و در صورتی که لامپ مورد استفاده 12 ولت است ، ولتاژ میتواند بین 12 تا 14 ولت انتخاب شود . ولتاژ این کیت حتماً باید از طریق باتری یا آدابتور ( یعنی ولتاژ مستقیم DC ) تامین و با رعایت قطب مثبت و منفی به محل BAT متصل شود . جریان لامپ های مورد استفاده در این کیت نباید بیش از 800 میلی آمپر باشد و در صورتی که جریان بیشتری از خروجی مدار کشیده شود ، ترانزیستور T1 داغ خواهد شد که در اینصورت ، با نصب گرماگیر آلمینیومی به آن میتوان گرمای اضافی را دفع نمود |